<!doctype html public "-//IETF//DTD HTML//EN">

СанПиН 42-128-4948-89

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный

санитарный врач СССР,

Заместитель министра

здравоохранения СССР

А.И. Кондрусев

24 апреля 1989 года

N 4948-89

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ
ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ ИНФРАЗВУКА И НИЗКОЧАСТОТНОГО
ШУМА НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ


1. Назначение и область применения

1.1. Санитарные нормы устанавливают допустимые уровни инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки, методы измерения и их оценки.

    1.2. Санитарные нормы являются обязательными для выполнения всеми министерствами, ведомствами и организациями, проектирующими, строящими и эксплуатирующими промышленные предприятия, разрабатывающими проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных пунктов, жилых районов и микрорайонов, кварталов, а также организациями, проектирующими, изготовляющими транспортные средства, технологическое оборудование промышленных, энергетических и коммунально-бытовых предприятий и установок, инженерное оборудование зданий.

    Эти организации обязаны предусматривать и осуществлять необходимые меры по снижению инфразвука и низкочастотного шума до уровней, установленных настоящими нормами.

    1.3. Срок введения в действие санитарных норм устанавливается с 1 июня 1989 года.

2. Нормируемые   параметры   и   допустимые  уровни
инфразвука и низкочастотного шума

2.1. Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16, 31.5 Гц или в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 Гц.

    2.2. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука и низкочастотного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звукового давления L, дБ, в октавных или 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами, указанными в п. 2.1.

    2.3. Допустимые уровни звукового давления инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки принимаются по таблице.

Таблица

Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц

2 4 8 16 31,5

90 90 90 90 90

Третьоктавные уровни звукового давления принимаются 85 дБ.

    2.4. Для ориентировочной оценки уровня инфразвука можно использовать общий уровень звукового давления по шкале "Линейная" и разности уровней по шкалам "Линейной" и А шумомеров 0 и 1-го класса. Допустимое значение общего уровня звукового давления по шкале "Линейная от 2 Гц" составляет 90 дБ. Степень выраженности инфразвука определяется по разности L(лин) - L (А):

    6-10 дБ - признаки наличия инфразвука;

    11-20 дб - умеренно выражен;

    21-30 дб - выражен;
    
     более 30 дБ - значительный.

3. Методика измерения инфразвука

3.1. Постоянный инфразвук оценивают в октавных или третьоктавных полосах частот, указанных в п.2.1, и по общему уровню звукового давления по шкале "Линейная от 2 Гц" на временной характеристике "Медленно".

    3.2. Непостоянный инфразвук оценивают эквивалентным (по энергии) уровнем, определяемым для тех же полос частот (п.2.1) и для общего уровня звукового давления по шкале "Линейная от 2 Гц".

    3.3. При определении уровней инфразвука одновременно измеряются уровни звукового давления в октавных полосах частот от 63 до 6000 Гц.

    3.4. Измерения инфразвука и низкочастотного шума проводятся при включенных и выключенных (при возможности) источниках.

    3.5. Измерительные тракты для измерения инфразвука и низкочастотного шума должны состоять из приборов 0 и 1 классов точности: шумомеры от 2 Гц по ГОСТ 17187-81 (СТ СЭВ 1351-78) "Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний" с октавными фильтрами по ГОСТ 17168-82 (СТ СЭВ 1807-79) "Фильтры электронные октавные и третьоктавные. Общие технические требования и методы испытаний".

    Предназначенная для измерений аппаратура должна иметь действующие свидетельства о государственной или ведомственной поверке.

    3.6. Уровни постоянного инфразвука в натурных условиях определяются непосредственным измерением.

    3.7. При проведении измерений для определения постоянного инфразвука и низкочастотного звука применяется блок-схема, состоящая из микрофона с предусилителем, измерительного усилителя и низкочастотного анализатора спектра.

    Дополнительно могут применяться самописцы уровней, цифровые самописцы, анализаторы в реальном времени и т.п.

    3.8. Эквивалентные уровни непостоянного инфразвука определяются посредством предварительной записи сигнала на магнитофон с последующей расшифровкой.

    3.9. Блок-схема для записи инфразвука и низкочастотного шума на магнитофон включает микрофон с предусилителем, измерительный усилитель (шумомер) и измерительный магнитофон.

    Тракт для расшифровки записей, сделанных на магнитную ленту, состоит из измерительного магнитофона, шумомера, 1/1- или 1/3-октавных фильтров, самописца уровней шума, а при определении эквивалентных уровней инфразвука и низкочастотного шума дополнительно применяют интегрирующий шумомер или дозиметр шума. Эквивалентные уровни инфразвука и низкочастотного шума определяются в 1/1- или 1/3-октавных полосах. Для исследовательской работы дополнительно применяются также самописцы уровней, цифровые самописцы, анализаторы в реальном времени.

    3.10. Выбор точек измерений проводится в соответствии с ГОСТ 23337-79* (СТ СЭВ 2600-80) "Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий" со следующими изменениями: на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, измерение проводится на расстоянии 0.3 м от ограждающих конструкций зданий, как со стороны источника инфразвука, так и с противоположной стороны здания.

    3.11. Результаты измерений оформляются протоколом по форме N 334/у, утвержденной Министерством здравоохранения СССР 4.10.80 г. N 1030.

4. Условия выполнения санитарных норм

4.1. При осуществлении государственного санитарного надзора источники инфразвука подлежат учету и периодическому контролю с целью обеспечения требований настоящих норм.

    4.2. При проектировании и строительстве жилых и общественных зданий вблизи источников инфразвука следует проводить акустические расчеты ожидаемого уровня инфразвука и низкочастотного шума на жилой территории, а в случае превышения настоящих норм - разрабатывать мероприятия по их обеспечению.

    4.3. Для снижения уровней инфразвука и низкочастотного шума от промышленных источников на жилой территории можно рекомендовать следующее:

    - укрытие оборудования кожухами, имеющими повышенную звукоизоляцию в области низких частот;

    - увеличение звукоизоляции ограждающих конструкций промышленных сооружений в области инфразвука и низких частот путем повышения их жесткости, с помощью применения неплоских элементов и т.д.;

    - установку глушителей на воздухозаборные шахты компрессоров и вентоборудования, снижающих уровни инфразвука и низкочастотного шума.